Naslov projektnog zadatka:

IMPLEMENTACIJA SISTEMA MERENJA I UPRAVLJANJA U REALNOM VREMENU

Predmeti gde moguće izdati projektni zadatak:  RAČUNARSKI PODRŽANO MERENJE I UPRAVLJANJE, DIGITALNO UPRAVLJANJE, PROJEKTOVANJE SAU, INDUSTRIJSKI RAČUNARSKI SISTEMI, MEHATRONIKA.

POSTAVKA PROJEKTNOG ZADATKA

1.  OBJEKAT UPRAVLJANJA (OU) je laboratorijski model PT400.

2. RAČUNARSKI HARDVER obuhvata PC i

2A) NI USB 6008  http://www.ni.com/pdf/products/us/20043762301101dlr.pdf

2B) NI PCI 6229    http://sine.ni.com/nips/cds/print/p/lang/en/nid/14136,    http://sine.ni.com/ds/app/doc/p/id/ds-15/lang/en

3. SOFTVERSKA PODRŠKA

3A. MATLAB

3B. LABVIEW

3C. Programski jezik C

4. ZADATAK: Za dati OU realizovati P i PI upravljanje u simulaciji i eksperimentalno korišćenjem različitog računarskog hardvera i softverske podrške

Analizira se:

- Odziv na STEP objekta upravljanja

- Odziv na SINusoidalni signal radi demonstracije frekvencijskih karakteristika OU i kvaliteta izbora periode odabiranja

- Odziv od strane reference (STEP) za sistem sa povratnom spregom i P (4.3.1) i PI (4.3.2) regulatorom.

OBRAZLOŽENJE:

Student treba da razume i objasni karakteristike NI USB 6008 i NI PCI 6229, što je važno sa stanovišta izvora ADDA interfejsa (koji kupiti i kada?). Zatim da se te ADDA karte na ovim elementarnim primerima testiraju/upotrebe. Softvarski alat - komentarisati koji je u pogledu čega pogodniji za upotrebu? Dakle, jeftinija kartica protiv skuplje, i šta je tu i u kojim uslovima bolje/isplativije/jednostavnije?

STRUKTURA RADA:

1. OPIS ADDA INTERFEJSA (NI USB 6008, NI PCI 6229)

2. POVEZIVANJE SA OBJEKTOM UPRAVLJANJA/MERENJA

3. OSNOVE RADA U PROGRAMSKOM PAKETU MATLAB/LABVIEW ili sa nekim od programskih jezika (C u konkretnom slučaju)

4. REZULTATI EKSPERIMENATA

Za konkretne uslove (koji uključuju i izabranu jednu ili drugu hardversku strukturu), rezultati eksperimenta treba da sadrže:

1RE. Odziv na STEP (OU je u otvorenom, važan je i izbor periode odabiranja)

2RE. Odziv na SINUSOIDU (OU je u otvorenom, važan je i izbor periode odabiranja)

videti u ispitnoj literaturi ANTIALIASING ili TRANSPONOVANJE FREKVENCIJE, zatim Šenonovu teoremu odabiranja, tj. kroz eksperimente demonstrirati uticaj izbora periode odabiranja, a zatim FREKVENCIJSKE karakteristike OU.

Ovde je važno da bude apsolutno jasno i tako i objašnjeno A) kako se setuje perioda odabiranja, B) kako se podatak/odbirak šalje na DA konvertor, tj. ka OU, C) kako se podatak/odbirak uzima sa AD konvektora.

Dakle, srž rada je znati upotrebiti ADDA karte, tako da sistem radi u realnom vremenu ali i da se može napraviti odgovarajuća softverska aplikacija.

3RE. OU se pridoda P-PI regulator (koji je u stvari PC), i onda se za 2 razlicita pojačanja P regulatora snimi odziv na STEP sistema sa ZATVORENOM POVRATNOM SPREGOM. Uporedi se odziv u slučaju P i PI regulatora (šta se dešava sa greškom stacionarnog stanja)?

5. ZAKLJUČAK

Prof. dr Milan Matijević